ГОСТ 15830-84

Группа B00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ.

ШТАМПЫ

Термины и определения

Pressure metal working. Die-tools.

Terms and definitions

ОКСТУ 3963

Дата введения 1985-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Г.Фартушный, Б.М.Шпаков, Л.И.Рудман, Л.И.Прох, Ж.Н.Миняйло, О.Б.Смолянинова, Е.Н.Ланской, Д.Н.Ильин, А.С.Подольский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.04.84 N 1270

3. ВЗАМЕН ГОСТ 15830-75

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 18970-84 | 1 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1992 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных видов штампов для обработки металлов давлением, их сборочных единиц и деталей.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

В стандарте имеются приложение 1, содержащее правила построения наименований штампов, их узлов и деталей, приложение 2, содержащее виды штампов по универсальности применения и технологическому признаку, и приложение 3, содержащее термины и определения понятий, связанных со штампами.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
| 1. Штамп | Технологическая оснастка, посредством которой заготовка приобретает форму и (или) размеры, соответствующие поверхности или контуру рабочих элементов штампа |
| 2. Нижняя часть штампа | Часть штампа, прикрепляемая к нижнему рабочему органу кузнечно-прессовой машины (приложение 1, черт.1)* |
| _______________ * На чертежах в основной части стандарта и в приложении 1 номер позиции соответствует номеру термина. |
| 3. Верхняя часть штампа | Часть штампа, прикрепляемая к верхнему рабочему органу кузнечно-прессовой машины (приложение 1, черт.1) |
| 4. Открытый штамп | Штамп, в котором предусмотрено образование штамповочного облоя |
| 5. Закрытый штамп | Штамп, в котором не предусмотрено образование штамповочного облоя |
| ВИДЫ ШТАМПОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ |
| 6. Штамп простого действия | Штамп для выполнения одной или нескольких одноименных технологических операций на одной позиции за один ход подвижной части штампа (приложение 1, черт.2) |
| 7. Штамп совмещенного действия | Штамп для выполнения разноименных технологических операций или технологических переходов на одной позиции за один ход подвижной части штампа (приложение 1, черт.4) |
| 8. Штамп последовательного действия | Штамп для выполнения нескольких технологических операций или технологических переходов на нескольких позициях за соответствующее число ходов подвижной части штампа (приложение 1, черт.3) |
| ВИДЫ ШТАМПОВ ПО УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
| 9. Специальный штамп Ндп. Специализированный штамп | Штамп для изготовления только заданных изделий |
| 10. Универсальный штамп | Штамп для изготовления различных изделий (приложение 1, черт.5) |
| ВИДЫ ШТАМПОВ ПО ОСОБЕННОСТЯМ СБОРКИ |
| 11. Неразборный штамп | Штамп, собираемый из узлов и деталей, используемых только в данном штампе |
| 12. Штамп со сменными рабочими элементами | Штамп, в котором предусмотрена замена пуансона и матрицы (приложение 1, черт.6) |
| 13. Штамп со сменным пакетом | См. приложение 1, черт.7 |
| 14. Штамп со сменным сборным пакетом | - |
| 15. Сборный штамп | Штамп, собираемый из узлов и деталей, многократно используемых в различных штампах |
| УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ШТАМПОВ |
| 16. Рабочий элемент штампа Рабочий элемент | Основная деталь или узел штампа, выполняющая разделительные или формоизменяющие операции |
| 17. Блок штампа Блок | Узел штампа для крепления пакета штампа и (или) совмещения рабочих элементов при штамповке |
| 18. Универсальный блок штампа Универсальный блок | Блок штампа, предназначенный для эксплуатации со сменными пакетами штампа |
| 19. Блок штампа с диагональным расположением направляющих узлов Ндп. Блок штампа с угловым расположением направляющих узлов | - |
| 20. Блок штампа с осевым расположением направляющих узлов Ндп. Блок штампа с симметричным расположением направляющих узлов | - |
| 21. Блок штампа с задним расположением направляющих узлов | - |
| 22. Блок штампа с четырьмя направляющими узлами | - |
| 23. Направляющий узел штампа Направляющий узел | Узел штампа для совмещения частей штампа при их перемещении относительно друг друга |
| 24. Цилиндрический направляющий узел штампа | Направляющий узел штампа, имеющий цилиндрическую направляющую поверхность |
| 25. Цилиндрический направляющий узел скольжения штампа Направляющий узел скольжения | - |
| 26. Цилиндрический направляющий узел качения штампа Направляющий узел качения |  |
| 27. Плоский направляющий узел штампа | Направляющий узел штампа, имеющий одну или несколько плоских направляющих поверхностей |
| 28. Клин штампа Клин | Деталь штампа для изменения направления действия усилия |
| 29. Ползушка штампа Ползушка | Деталь штампа, воспринимающая усилие клина и передающая его другим деталям штампа |
| 30. Пакет штампа Пакет | Узел для фиксации и (или) крепления рабочих элементов штампа, закрепляемый в блоке штампа |
| 31. Пакет штампа со сменными рабочими элементами | - |
| 32. Нижняя плита штампа Нижняя плита | См. чертеж к термину 17 |
| 33. Верхняя плита штампа Верхняя плита | См. чертеж к термину 17 |
| 34. Направляющая колонка штампа Направляющая колонка | Деталь цилиндрического направляющего узла штампа, имеющая наружную направляющую поверхность (см. чертеж к термину 25) |
| 35. Направляющая втулка штампа Втулка | Деталь цилиндрического направляющего узла штампа, имеющая внутреннюю направляющую поверхность (см. чертеж к термину 25) |
| 36. Хвостовик штампа Хвостовик | Деталь штампа для центрирования и (или) крепления верхней части штампа к ползуну пресса |
| 37. Матрица штампа Матрица | Рабочий элемент штампа, охватывающий материал и (или) являющийся неподвижным (см. чертеж к термину 30) |
| 38. Секция матрицы штампа Секция матрицы | Часть матрицы штампа, образующая в сочетании с другими секциями рабочий контур матрицы (см. чертеж к термину 39) |
| 39. Секционная матрица штампа Секционная матрица | - |
| 40. Вставка штампа Вставка | Сменная часть рабочего элемента штампа (см. чертеж к термину 39) |
| 41. Пуансон штампа Пуансон Ндп. Копир Шаблон Прошивник | Рабочий элемент штампа, охватываемый штампуемым материалом при штамповке и (или) являющийся подвижным (см. чертеж к термину 30) |
| 42. Секция пуансона штампа Секция пуансона | Часть пуансона штампа, образующая в сочетании с другими секциями пуансона рабочий контур пуансона (см. чертеж к термину 43) |
| 43. Секционный пуансон штампа Секционный пуансон |  |
| 44. Пуансон-матрица штампа Пуансон-матрица | Рабочий элемент штампа, имеющий признаки пуансона и матрицы штампа (приложение 1 черт.4) |
| 45. Пуансонодержатель штампа Пуансонодержатель | Деталь штампа для центрирования и крепления пуансона и (или) пуансон-матрицы штампа (см. чертеж к термину 30) |
| 46. Матрицедержатель штампа Матрицедержатель | Деталь штампа для центрирования и крепления матрицы штампа |
| 47. Обойма штампа Обойма | Деталь штампа для взаимной фиксации секций матрицы, пуансона или пуансон-матрицы (см. чертеж к термину 43) |
| 48. Подкладная плитка штампа Плитка | Деталь штампа для предохранения верхней и нижней плит штампа от деформации (см. чертеж к термину 30) |
| 49. Направляющая планка штампа Планка | Деталь штампа для направления заготовки в штампе |
| 50. Шаговый нож штампа Нож | Пуансон штампа, обеспечивающий точность подачи заготовок в виде полосы или ленты |
| 51. Опорная планка штампа Опорная планка Ндп. Лоток | Деталь штампа, предохраняющая полосу или ленту от изгиба при подаче ее в рабочую зону штампа |
| 52. Трафарет штампа Трафарет | Деталь штампа для ориентации штучных заготовок в штампе по контуру |
| 53. Фиксатор штампа Фиксатор Ндп. Ловитель | Деталь штампа для центрирования по отверстиям заготовки в штампе |
| 54. Упор штампа Упор | Деталь штампа для ограничения подачи заготовки в штампе (см. чертеж к термину 53) |
| 55. Прижим штампа Прижим | Деталь штампа для прижатия штампуемой заготовки к рабочим поверхностям и (или) базам |
| 56. Съемник штампа Съемник | Деталь штампа для съема изделия или отхода с пуансона или пуансон-матрицы штампа (см. чертеж к термину 30) |
| 57. Выталкиватель штампа Выталкиватель | Деталь штампа для выталкивания изделия или отхода из полости матрицы или пуансон-матрицы штампа (приложение 1 черт.4) |
| 58. Толкатель штампа Толкатель | Деталь штампа для передачи усилия исполнительному механизму штампа (приложение 1 черт.4) |
| 59. Траверса штампа Траверса | Деталь штампа для распределения и передачи усилия толкателям штампа |
| 60. Буфер штампа Буфер | Упругий элемент или узел штампа с упругим элементом, обеспечивающий необходимое усилие для прижима и (или) выталкивания штампуемой детали или заготовки |
| 61. Противоотжим штампа Противоотжим | Деталь штампа для предохранения другой детали или части штампа от смещения или изгиба |
| 62. Ограничитель штампа Ограничитель | Деталь штампа для ограничения хода подвижной части штампа |
| 63. Отлипатель штампа Отлипатель | Деталь или узел штампа для исключения прилипания штампованных деталей или отхода |
| 64. Сбрасыватель штампа Сбрасыватель Ндп. Выбрасыватель | Деталь или узел штампа для удаления штампованной детали или заготовки и (или) отхода из зоны штамповки |
| 65. Перетяжное ребро Ндп. Тормозное ребро Тормозной порог | Деталь штампа для создания усилия торможения листовой заготовки при втягивании ее в матрицу штампа при вытяжке |
| 66. Перетяжной порог штампа Перетяжной порог | Выступающая часть или отдельный элемент матрицы штампа, расположенные на ее вытяжной кромке и предназначенные для усиления торможения листовой заготовки при втягивании ее в матрицу при вытяжке |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Блок | 17 |
| --- | --- |
| Блок универсальный | 18 |
| Блок штампа | 17 |
| Блок штампа с диагональным расположением направляющих узлов | 19 |
| Блок штампа с задним расположением направляющих узлов | 21 |
| Блок штампа с осевым расположением направляющих узлов | 20 |
| Блок штампа с симметричным расположением направляющих узлов | 20 |
| Блок штампа с угловым расположением направляющих узлов | 19 |
| Блок штампа с четырьмя направляющими узлами | 22 |
| Блок штампа универсальный | 18 |
| Буфер | 60 |
| Буфер штампа | 60 |
| Вставка | 40 |
| Вставка штампа | 40 |
| Втулка | 35 |
| Втулка штампа направляющая | 35 |
| Выбрасыватель | 64 |
| Выталкиватель | 57 |
| Выталкиватель штампа | 57 |
| Клин | 28 |
| Клин штампа | 28 |
| Колонка направляющая | 34 |
| Колонка штампа направляющая | 34 |
| Копир | 41 |
| Ловитель | 53 |
| Лоток | 51 |
| Матрица | 37 |
| Матрица штампа | 37 |
| Матрица штампа секционная | 39 |
| Матрицедержатель | 46 |
| Матрицедержатель штампа | 46 |
| Нож | 50 |
| Нож штампа шаговый | 50 |
| Обойма | 47 |
| Обойма штампа | 47 |
| Ограничитель | 62 |
| Ограничитель штампа | 62 |
| Отлипатель | 63 |
| Отлипатель штампа | 63 |
| Пакет | 30 |
| Пакет штампа | 30 |
| Пакет штампа со сменными рабочими элементами | 31 |
| Планка | 49 |
| Планка опорная | 51 |
| Планка штампа направляющая | 49 |
| Планка штампа опорная | 51 |
| Плита верхняя | 33 |
| Плита нижняя | 32 |
| Плита штампа верхняя | 33 |
| Плита штампа нижняя | 32 |
| Плитка | 48 |
| Плитка штампа подкладная | 48 |
| Ползушка | 29 |
| Ползушка штампа | 29 |
| Порог перетяжной | 66 |
| Порог тормозной | 65 |
| Порог штампа перетяжной | 66 |
| Прижим | 55 |
| Прижим штампа | 55 |
| Противоотжим | 61 |
| Противоотжим штампа | 61 |
| Прошивник | 41 |
| Пуансон | 41 |
| Пуансон штампа | 41 |
| Пуансон штампа секционный | 43 |
| Пуансонодержатель | 45 |
| Пуансонодержатель штампа | 45 |
| Пуансон-матрица | 44 |
| Пуансон-матрица штампа | 44 |
| Пуансон секционный | 43 |
| Ребро перетяжное | 65 |
| Ребро тормозное | 65 |
| Сбрасыватель | 64 |
| Сбрасыватель штампа | 64 |
| Секция матрицы | 38 |
| Секция матрицы штампа | 38 |
| Секция пуансона | 42 |
| Секция пуансона штампа | 42 |
| Съемник | 56 |
| Съемник штампа | 56 |
| Толкатель | 58 |
| Толкатель штампа | 58 |
| Траверса | 59 |
| Траверса штампа | 59 |
| Трафарет | 52 |
| Трафарет штампа | 52 |
| Узел качения направляющий | 26 |
| Узел качения штампа направляющий цилиндрический | 26 |
| Узел направляющий | 23 |
| Узел скольжения направляющий | 23 |
| Узел скольжения штампа направляющий цилиндрический | 25 |
| Узел штампа направляющий | 23 |
| Узел штампа направляющий плоский | 27 |
| Узел штампа направляющий цилиндрический | 24 |
| Упор | 54 |
| Упор штампа | 54 |
| Фиксатор | 53 |
| Фиксатор штампа | 53 |
| Хвостовик | 36 |
| Хвостовик штампа | 36 |
| Часть штампа верхняя | 3 |
| Часть штампа нижняя | 2 |
| Шаблон | 41 |
| Штамп | 1 |
| Штамп закрытый | 5 |
| Штамп неразборный | 11 |
| Штамп открытый | 4 |
| Штамп последовательного действия | 8 |
| Штамп простого действия | 6 |
| Штамп сборный | 15 |
| Штамп совмещенного действия | 7 |
| Штамп со сменным пакетом | 13 |
| Штамп со сменным сборным пакетом | 14 |
| Штамп со сменными рабочими элементами | 12 |
| Штамп специальный | 9 |
| Штамп специализированный | 9 |
| Штамп универсальный | 10 |
| Элемент рабочий | 16 |
| Элемент штампа рабочий | 16 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ШТАМПОВ,

ИХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

1. Наименования штампов простого действия образуются при помощи выражения: "Штамп простого действия для ..." с добавлением термина операции по ГОСТ 18970 в косвенном падеже.

Например: "Штамп простого действия для вытяжки".

2. Наименования штампов совмещенного и последовательного действия образуются при помощи выражения: "Штамп совмещенного (последовательного) действия для ..." с добавлением терминов операций в косвенном падеже.

Например: "Штамп последовательного действия для вытяжки и обрезки".

3. Наименования универсальных штампов образуются при помощи выражения "Универсальный штамп для ..." с добавлением термина операции в косвенном падеже.

Например: "Универсальный штамп для вырубки".

4. В нормативно-технической документации наименование штампа допускается устанавливать следующим образом: "Штамп для ..." с добавлением наименования операции.

Например: "Штамп для вырубки", "Штамп для высадки и пробивки".

5. В случае, если для изготовления детали используется только один штамп, его наименование допускается образовывать при помощи выражения: "Штамп для изготовления ..." с добавлением наименования или обозначения детали.

Например: "Штамп для изготовления шайбы", "Штамп для изготовления детали 243.01".

6. Термины штампов допускается уточнять по признакам операции, степени автоматизации, температурной характеристики операции и по особенностям сборки.

Например: "Штамп для первой вырубки", "Штамп со сменными рабочими элементами", "Штамп для горючего выдавливания", "Штамп для осадки с кручением", "Штамп для прямого выдавливания", "Штамп - автомат", "Штамп со сменным пакетом".

7. Если в одном штампе выполняется большое количество разноименных операций, его допускается именовать: "Штамп для листовой штамповки", "Штамп для объемной штамповки".

8. Наименование узла или детали допускается уточнять по конструктивным признакам, применяемости и т.д.

Например: "Упор со скосом", "Круглый пуансон", "Матрица для вытяжки".

Штамп для объемной штамповки

Черт.1

Штамп простого действия для вырубки

Черт.2

Штамп последовательного действия для пробивки и вырубки

Черт.3

Штамп совмещенного действия для изготовления шайбы

Черт.4

Универсальный штамп

Черт.5

Штамп со сменными рабочими элементами

Черт.6

Штамп со сменным пакетом

Черт.7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Виды штампов по универсальности применения и технологическому признаку

| По особенностям сборки | Универсальные | Специальные |
| --- | --- | --- |
|  |  | Простого действия | Последовательного действия | Совмещенного действия |
| Сборный | Универсальнопереналаживаемый штамп для отрезки | Штамп простого действия для обрезки | Штамп для изготовления детали 243.01 | Штамп совмещенного действия для изготовления шайбы |
| Неразборный | Универсальнопереналаживаемый штамп для отрезки | Штамп для первой вырубки | Штамп последовательного действия для пробивки и вырубки | Штамп для объемной штамповки |
| Со сменными рабочими элементами | Универсальнопереналаживаемый штамп для гибки уголков | Штамп простого действия для пробивки отверстий | Штамп последовательного действия для листовой штамповки | Штамп совмещенного действия для изготовления прокладки |
| Со сменным пакетом | Универсальнопереналаживаемый штамп для пробивки и вырубки | Штамп простого действия для высадки | Штамп для пробивки и отрезки | Штамп со сменным пакетом |
| Со сменным сборным пакетом | Универсальнопереналаживаемый штамп для гибки полок | Штамп простого действия | Штамп последовательного действия | Штамп совмещенного действия для изготовления прокладки |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

Термины и определения понятий, связанных со штампами

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Штамповочный ручей | Часть рабочего элемента штампа, непосредственно выполняющая разделение или формоизменение заготовки |
| Штамповочный облой | Заранее предусмотренный технологический избыток металла, вытесненный за пределы штамповочного ручья |
| Облойная канавка шпампа | Часть рабочего элемента штампа для размещения облоя |
| Штамповочный заусенец | Образовавшаяся на детали в результате штамповки заранее не предусмотренная кромка |

Текст документа сверен по:

официальное издание

Обработка металлов давлением.

Термины и определения.

ГОСТ 15830-84, ГОСТ 18970-84: Сб. ГОСТов. -

М.: Издательство стандартов, 1992