ГОСТ 16632-80

Группа Г22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПУАНСОНЫ КВАДРАТНЫЕ БЫСТРОСМЕННЫЕ

Конструкция и размеры

Quick-changing square punches. Construction and dimensions

MКC 25.120.10

ОКП 399800

Дата введения 1981-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1008 дата введения установлена 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 N 1965

ВЗАМЕН ГОСТ 16632-71

ИЗДАНИЕ (март 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85).

1. Конструкция и размеры квадратных быстросменных пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры в мм

| Исполнение 1 | Исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозна- чение заготовки пуансона | При- меня- емость | Обозна- чение заготовки пуансона | При- меня- емость | h6, h8 |  | h6 | h6 |  |  |  |  | Масса, кг, не более |
| 1142-4157 |  | 1142-4158 |  | От 3 до 4 | 63 | 10 | 8 | 30 | 10 | 3 | 0,3 | 0,033 |
| 1142-4159 |  | 1142-4161 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,030 |
| 1142-4162 |  | 1142-4163 |  |  | 67 |  |  |  | 10 | 5 |  | 0,037 |
| 1142-4164 |  | 1142-4165 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,034 |
| 1142-4166 |  | 1142-4167 |  |  | 71 |  |  |  | 12 |  |  | 0,038 |
| 1142-4168 |  | 1142-4169 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,035 |
| 1142-4171 |  | 1142-4172 |  |  | 80 |  |  | 34 | 12 | 8 |  | 0,044 |
| 1142-4173 |  | 1142-4174 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,040 |
| 1142-4175 |  | 1142-4176 |  |  | 90 |  |  | 38 | 14 |  |  | 0,047 |
| 1142-4177 |  | 1142-4178 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,043 |
| 1142-4179 |  | 1142-4181 |  |  | 100 |  |  |  | 14 |  |  | 0,054 |
| 1142-4182 |  | 1142-4183 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,048 |
| 1142-4184 |  | 1142-4185 |  | Св. 4 до 5 | 63 |  |  | 30 | 10 | 3 |  | 0,034 |
| 1142-4186 |  | 1142-4187 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,031 |
| 1142-4188 |  | 1142-4189 |  |  | 67 |  |  |  | 10 | 5 |  | 0,038 |
| 1142-4191 |  | 1142-4192 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,035 |
| 1142-4193 |  | 1142-4194 |  |  | 71 |  |  |  | 12 |  |  | 0,039 |
| 1142-4195 |  | 1142-4196 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,036 |
| 1142-4197 |  | 1142-4198 |  |  | 80 |  |  | 34 | 12 | 8 |  | 0,045 |
| 1142-4199 |  | 1142-4201 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,041 |
| 1142-4202 |  | 1142-4203 |  |  | 90 |  |  | 38 | 14 |  |  | 0,049 |
| 1142-4204 |  | 1142-4205 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,043 |
| 1142-4206 |  | 1142-4207 |  |  | 100 |  |  |  | 14 |  |  | 0,055 |
| 1142-4208 |  | 1142-4209 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,050 |
| 1142-4211 |  | 1142-4212 |  | Св. 5 до 7 | 63 | 12 | 10 | 30 | 10 | 3 |  | 0,050 |
| 1142-4213 |  | 1142-4214 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,045 |
| 1142-4215 |  | 1142-4216 |  |  | 67 |  |  |  | 10 | 5 |  | 0,053 |
| 1142-4217 |  | 1142-4218 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,048 |
| 1142-4219 |  | 1142-4221 |  |  | 71 |  |  |  | 12 |  |  | 0,057 |
| 1142-4222 |  | 1142-4223 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,051 |
| 1142-4224 |  | 1142-4225 |  |  | 80 |  |  | 34 | 12 | 8 |  | 0,064 |
| 1142-4226 |  | 1142-4227 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,060 |
| 1142-4228 |  | 1142-4229 |  |  | 90 |  |  | 38 | 14 |  |  | 0,071 |
| 1142-4231 |  | 1142-4232 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,066 |
| 1142-4233 |  | 1142-4234 |  |  | 100 |  |  |  | 14 |  |  | 0,080 |
| 1142-4235 |  | 1142-4236 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,073 |
| 1142-4237 |  | 1142-4238 |  | Св. 7 до 9 | 63 | 14 | 12 | 30 | 10 | 3 | 0,6 | 0,069 |
| 1142-4239 |  | 1142-4241 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,063 |
| 1142-4242 |  | 1142-4243 |  |  | 67 |  |  |  | 10 | 5 |  | 0,073 |
| 1142-4244 |  | 1142-4245 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0,066 |
| 1142-4246 |  | 1142-4247 |  |  | 71 |  |  |  | 12 |  |  | 0,075 |
| 1142-4248 |  | 1142-4249 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,070 |
| 1142-4251 |  | 1142-4252 |  |  | 80 |  |  | 34 | 12 | 8 |  | 0,087 |
| 1142-4253 |  | 1142-4254 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,080 |
| 1142-4255 |  | 1142-4256 |  |  | 90 |  |  | 38 | 14 |  |  | 0,097 |
| 1142-4257 |  | 1142-4258 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,090 |
| 1142-4259 |  | 1142-4261 |  |  | 100 |  |  |  | 14 |  |  | 0,108 |
| 1142-4262 |  | 1142-4263 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,101 |
| 1142-4264 |  | 1142-4265 |  | Св. 9 до 11 | 63 | 16 | 14 | 30 | 12 | 3 |  | 0,090 |
| 1142-4266 |  | 1142-4267 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,086 |
| 1142-4268 |  | 1142-4269 |  |  | 67 |  |  |  | 12 | 5 |  | 0,097 |
| 1142-4271 |  | 1142-4272 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,092 |
| 1142-4273 |  | 1142-4274 |  |  | 71 |  |  |  | 14 |  |  | 0,100 |
| 1142-4275 |  | 1142-4276 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,094 |
| 1142-4277 |  | 1142-4278 |  |  | 80 |  |  | 34 | 14 | 8 |  | 0,111 |
| 1142-4279 |  | 1142-4281 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,010 |
| 1142-4282 |  | 1142-4283 |  |  | 90 |  |  | 38 | 16 |  |  | 0,124 |
| 1142-4284 |  | 1142-4285 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,113 |
| 1142-4286 |  | 1142-4287 |  |  | 100 |  |  |  | 18 |  |  | 0,142 |
| 1142-4288 |  | 1142-4289 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,130 |
| 1142-4291 |  | 1142-4292 |  | Св. 11 до 13 | 63 | 20 | 18 | 30 | 12 | 3 | 0,8 | 0,135 |
| 1142-4293 |  | 1142-4294 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,128 |
| 1142-4295 |  | 1142-4296 |  |  | 67 |  |  |  | 12 | 5 |  | 0,146 |
| 1142-4297 |  | 1142-4298 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,137 |
| 1142-4299 |  | 1142-4301 |  |  | 71 |  |  |  | 14 |  |  | 0,150 |
| 1142-4302 |  | 1142-4303 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,143 |
| 1142-4304 |  | 1142-4305 |  |  | 80 |  |  | 34 | 14 | 8 |  | 0,175 |
| 1142-4306 |  | 1142-4307 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,169 |
| 1142-4308 |  | 1142-4309 |  |  | 90 |  |  | 38 | 16 |  |  | 0,190 |
| 1142-4311 |  | 1142-4312 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,182 |
| 1142-4313 |  | 1142-4314 |  |  | 100 |  |  |  | 18 |  |  | 0,216 |
| 1142-4315 |  | 1142-4316 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,207 |
| 1142-4317 |  | 1142-4318 |  | Св. 13 до 15 | 63 | 22 | 20 | 30 | 12 | 3 |  | 0,162 |
| 1142-4319 |  | 1142-4321 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,153 |
| 1142-4322 |  | 1142-4323 |  |  | 67 |  |  |  | 12 | 5 |  | 0,178 |
| 1142-4324 |  | 1142-4325 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,170 |
| 1142-4326 |  | 1142-4327 |  |  | 71 |  |  |  | 14 |  |  | 0,189 |
| 1142-4328 |  | 1142-4329 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,180 |
| 1142-4331 |  | 1142-4332 |  |  | 80 |  |  | 34 | 14 | 8 |  | 0,212 |
| 1142-4333 |  | 1142-4334 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,206 |
| 1142-4335 |  | 1142-4336 |  |  | 90 |  |  | 38 | 16 |  |  | 0,230 |
| 1142-4337 |  | 1142-4338 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,222 |
| 1142-4339 |  | 1142-4341 |  |  | 100 |  |  |  | 18 |  |  | 0,264 |
| 1142-4342 |  | 1142-4343 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,253 |
| 1142-4344 |  | 1142-4345 |  | Св. 15 до 17 | 63 | 25 | 22 | 30 | 14 | 3 | 1,0 | 0,212 |
| 1142-4346 |  | 1142-4347 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,205 |
| 1142-4348 |  | 1142-4349 |  |  | 67 |  |  |  | 14 | 5 |  | 0,224 |
| 1142-4351 |  | 1142-4352 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,218 |
| 1142-4353 |  | 1142-4354 |  |  | 71 |  |  |  | 16 |  |  | 0,239 |
| 1142-4355 |  | 1142-4356 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,231 |
| 1142-4357 |  | 1142-4358 |  |  | 80 |  |  | 34 | 18 | 8 |  | 0,269 |
| 1142-4359 |  | 1142-4361 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,262 |
| 1142-4362 |  | 1142-4363 |  |  | 90 |  |  | 38 | 20 |  |  | 0,297 |
| 1142-4364 |  | 1142-4365 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,289 |
| 1142-4366 |  | 1142-4367 |  |  | 100 |  |  |  | 22 |  |  | 0,338 |
| 1142-4368 |  | 1142-4369 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,319 |
| 1142-4371 |  | 1142-4372 |  | Св. 17 до 19 | 63 | 28 | 26 | 30 | 14 | 3 |  | 0,270 |
| 1142-4373 |  | 1142-4374 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,262 |
| 1142-4375 |  | 1142-4376 |  |  | 67 |  |  |  | 14 | 5 |  | 0,394 |
| 1142-4377 |  | 1142-4378 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,284 |
| 1142-4379 |  | 1142-4381 |  |  | 71 |  |  |  | 16 |  |  | 0,308 |
| 1142-4382 |  | 1142-4383 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,300 |
| 1142-4384 |  | 1142-4385 |  |  | 80 |  |  | 34 | 18 | 8 |  | 0,388 |
| 1142-4386 |  | 1142-4387 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,330 |
| 1142-4388 |  | 1142-4389 |  |  | 90 |  |  | 38 | 20 |  |  | 0,335 |
| 1142-4391 |  | 1142-4392 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,372 |
| 1142-4393 |  | 1142-4394 |  |  | 100 |  |  |  | 22 |  |  | 0,432 |
| 1142-4395 |  | 1142-4396 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,423 |
| 1142-4397 |  | 1142-4398 |  | Св. 19 до 22 | 63 | 32 | 30 | 30 | 14 | 3 |  | 0,354 |
| 1142-4399 |  | 1142-4401 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,342 |
| 1142-4402 |  | 1142-4403 |  |  | 67 |  |  |  | 14 | 5 |  | 0,376 |
| 1142-4404 |  | 1142-4405 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,363 |
| 1142-4406 |  | 1142-4407 |  |  | 71 |  |  |  | 16 |  |  | 0,400 |
| 1142-4408 |  | 1142-4409 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,390 |
| 1142-4411 |  | 1142-4412 |  |  | 80 |  |  | 34 | 18 | 8 |  | 0,452 |
| 1142-4413 |  | 1142-4414 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,442 |
| 1142-4415 |  | 1142-4416 |  |  | 90 |  |  | 38 | 20 |  |  | 0,513 |
| 1142-4417 |  | 1142-4418 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,493 |
| 1142-4419 |  | 1142-4421 |  |  | 100 |  |  |  | 22 |  |  | 0,572 |
| 1142-4422 |  | 1142-4423 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,551 |
| 1142-4424 |  | 1142-4425 |  | Св. 22 до 25 | 63 | 36 | 34 | 30 | 14 | 3 | 1,2 | 0,448 |
| 1142-4426 |  | 1142-4427 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,434 |
| 1142-4428 |  | 1142-4429 |  |  | 67 |  |  |  | 14 | 5 |  | 0,478 |
| 1142-4431 |  | 1142-4432 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,468 |
| 1142-4433 |  | 1142-4434 |  |  | 71 |  |  |  | 16 |  |  | 0,502 |
| 1142-4435 |  | 1142-4436 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,492 |
| 1142-4437 |  | 1142-4438 |  |  | 80 |  |  | 34 | 18 | 8 |  | 0,573 |
| 1142-4439 |  | 1142-4441 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,560 |
| 1142-4442 |  | 1142-4443 |  |  | 90 |  |  | 38 | 20 |  |  | 0,650 |
| 1142-4444 |  | 1142-4445 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,625 |
| 1142-4446 |  | 1142-4447 |  |  | 100 |  |  |  | 22 |  |  | 0,725 |
| 1142-4448 |  | 1142-4449 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,690 |
| 1142-4451 |  | 1142-4452 |  | Св. 25 до 28 | 63 | 40 | 38 | 30 | 14 | 3 |  | 0,565 |
| 1142-4453 |  | 1142-4454 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,545 |
| 1142-4455 |  | 1142-4456 |  |  | 67 |  |  |  | 14 | 5 |  | 0,609 |
| 1142-4457 |  | 1142-4458 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,586 |
| 1142-4459 |  | 1142-4461 |  |  | 71 |  |  |  | 16 |  |  | 0,640 |
| 1142-4462 |  | 1142-4463 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 0,618 |
| 1142-4464 |  | 1142-4465 |  |  | 80 |  |  | 34 | 18 | 8 |  | 0,721 |
| 1142-4466 |  | 1142-4467 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,696 |
| 1142-4468 |  | 1142-4469 |  |  | 90 |  |  | 38 | 20 |  |  | 0,813 |
| 1142-4471 |  | 1142-4472 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,783 |
| 1142-4473 |  | 1142-4474 |  |  | 100 |  |  |  | 22 |  |  | 0,904 |
| 1142-4475 |  | 1142-4476 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,867 |
| 1142-5001 |  | 1142-5002 |  | Св. 5 до 7 | 110 | 12 | 10 | 42 | 16 | 8 | 0,3 | 0,089 |
| 1142-5003 |  | 1142-5004 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,082 |
| 1142-5005 |  | 1142-5006 |  | Св. 7 до 9 |  | 14 | 12 |  | 16 |  | 0,6 | 0,120 |
| 1142-5007 |  | 1142-5008 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 0,113 |
| 1142-5009 |  | 1142-5011 |  | Св. 9 до 11 |  | 16 | 14 |  | 18 |  |  | 0,158 |
| 1142-5012 |  | 1142-5013 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,146 |
| 1142-5014 |  | 1142-5015 |  | Св. 11 до 13 |  | 20 | 18 |  | 18 |  | 0,8 | 0,241 |
| 1142-5016 |  | 1142-5017 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,232 |
| 1142-5018 |  | 1142-5019 |  | Св. 13 до 15 |  | 22 | 20 |  | 18 |  |  | 0,294 |
| 1142-5021 |  | 1142-5022 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,283 |
| 1142-5023 |  | 1142-5024 |  | Св. 15 до 17 |  | 25 | 22 |  | 22 |  | 1,0 | 0,377 |
| 1142-5025 |  | 1142-5026 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,358 |
| 1142-5027 |  | 1142-5028 |  | Св. 17 до 19 |  | 28 | 26 |  | 22 |  |  | 0,480 |
| 1142-5029 |  | 1142-5031 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,471 |
| 1142-5032 |  | 1142-5033 |  | Св. 19 до 22 |  | 32 | 30 |  | 22 |  |  | 0,635 |
| 1142-5034 |  | 1142-5035 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,614 |
| 1142-5036 |  | 1142-5037 |  | Св. 22 до 25 |  | 36 | 34 |  | 22 |  | 1,2 | 0,805 |
| 1142-5038 |  | 1142-5039 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,770 |
| 1142-5041 |  | 1142-5042 |  | Св. 25 до 28 |  | 40 | 38 |  | 22 |  |  | 1,003 |
| 1142-5043 |  | 1142-5044 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 0,966 |

Примечание. Масса подсчитана для максимального рабочего размера пуансона.

Пример условного обозначения заготовки пуансона размерами  в интервале от 3 до 4 мм, 63 мм, 10 мм, из стали марок У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:

Пуансон 1143-4157 - У10А ГОСТ 16632-80

Пример записи в спецификации чертежа штампа для пуансона рабочими размерами 3,5 мм (из интервала от 3 до 4 мм) с полем допуска h8, 63 мм, 10 мм из стали марки У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:

Пуансон 1142-4167 - 3,5 h8 - У10А ГОСТ 16632-80

2. Допуск симметричности расположения поверхности Ботносительно поверхности Вдля пуансонов с полем допуска рабочего размера :

- по h6 - не ниже 5 степени точности;

- по h8 - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Допуск параллельности поверхности Готносительно поверхности Бне ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

4. Допуск цилиндричности поверхности Вна всей длине не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

5. Допуск торцового биения поверхности Дотносительно поверхности Вне ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

6. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.

7. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер  и его поля допуска - на изделии.

8. Пример применения квадратных быстросменных пуансонов указан в приложении.

9. Расчет пуансонов на прочность приведен в приложении к ГОСТ 16675-80.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КВАДРАТНЫХ БЫСТРОСМЕННЫХ ПУАНСОНОВ

_______________

* Посадка шпонки (поз.3) по .

1 - пуансон; 2 - державка по ГОСТ 16657-80; 3 - шпонка по ГОСТ 16674-80;

4 - подкладная плитка по ГОСТ 16668-80; 5 - винт по ГОСТ 1482-84

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2006