ГОСТ 16642-80

Группа Г22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТРИЦЫ С КВАДРАТНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Конструкция и размеры

Female dies with square hole. Construction and dimensions

МКС 25.120.10

ОКП 39 9800

Дата введения 1981-01-01

Постановлением Государственного комитета по стандартам от 04.03.80 N 1009 дата введения установлена 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 N 1966

ВЗАМЕН ГОСТ 16642-71

ИЗДАНИЕ (март 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85).

1. Конструкция и размеры матриц с квадратным отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

_______________

* См. п.1.6 ГОСТ 16675-80.

Размеры в мм

| Исполнение 1 | Исполнение 2 | Н7, Н9 |  | n6 |  | * |  | +0,1 |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозна- чение заготовки матрицы | При- меняе- мость | Обозна- чение заготовки матрицы | При- меняе- мость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112-0751 |  | 1112-0752 |  | От 3 до 4 | 16 | 18 | 22 | 6 | 5 | 4 | 0,3 | 1,0 | 0,028 |
| 1112-0753 |  | 1112-0754 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,035 |
| 1112-0755 |  | 1112-0756 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,045 |
| 1112-0757 |  | 1112-0758 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,050 |
| 1112-0759 |  | 1112-0761 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,057 |
| 1112-0762 |  | 1112-0763 |  | Св. 4 до 5 | 16 |  |  | 8 | 5 | 4 |  |  | 0,022 |
| 1112-0764 |  | 1112-0765 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,033 |
| 1112-0766 |  | 1112-0767 |  |  | 25 | 20 | 24 |  | 7 |  |  |  | 0,053 |
| 1112-0768 |  | 1112-0769 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,059 |
| 1112-0771 |  | 1112-0772 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,068 |
| 1112-0773 |  | 1112-0774 |  | Св. 5 до 6 | 16 |  |  | 9 | 5 | 4 |  |  | 0,033 |
| 1112-0775 |  | 1112-0776 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,040 |
| 1112-0777 |  | 1112-0778 |  |  | 25 | 22 | 26 |  | 7 |  |  |  | 0,064 |
| 1112-0779 |  | 1112-0781 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  | 1,6 | 0,071 |
| 1112-0782 |  | 1112-0783 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,081 |
| 1112-0784 |  | 1112-0785 |  | Св. 6 до 7 | 16 |  |  | 11 | 5 | 4 |  |  | 0,041 |
| 1112-0786 |  | 1112-0787 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,052 |
| 1112-0788 |  | 1112-0789 |  |  | 25 | 25 | 30 |  | 7 |  |  |  | 0,088 |
| 1112-0791 |  | 1112-0792 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,100 |
| 1112-0793 |  | 1112-0794 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,110 |
| 1112-0795 |  | 1112-0796 |  | Св. 7 до 8 | 16 | 22 | 26 | 12 | 5 | 4 | 0,6 |  | 0,032 |
| 1112-0797 |  | 1112-0798 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,044 |
| 1112-0799 |  | 1112-0801 |  |  | 25 | 25 | 30 |  | 7 |  |  |  | 0,075 |
| 1112-0802 |  | 1112-0803 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,085 |
| 1112-0804 |  | 1112-0805 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,097 |
| 1112-0806 |  | 1112-0807 |  | Св. 8 до 9 | 16 |  |  | 13 | 5 | 4 |  |  | 0,047 |
| 1112-0808 |  | 1112-0809 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,060 |
| 1112-0811 |  | 1112-0812 |  |  | 25 | 28 | 32 |  | 7 |  |  |  | 0,097 |
| 1112-0813 |  | 1112-0814 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,103 |
| 1112-0815 |  | 1112-0816 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,126 |
| 1112-0817 |  | 1112-0818 |  | Св. 9 до 10 | 16 | 25 | 30 | 15 | 5 | 4 |  |  | 0,044 |
| 1112-0819 |  | 1112-0821 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,055 |
| 1112-0822 |  | 1112-0823 |  |  | 25 | 28 | 32 |  | 7 |  |  |  | 0,093 |
| 1112-0824 |  | 1112-0825 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,103 |
| 1112-0826 |  | 1112-0827 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,120 |
| 1112-0828 |  | 1112-0829 |  | Св. 10 до 11 | 16 |  |  | 16 | 5 | 4 |  |  | 0,055 |
| 1112-0831 |  | 1112-0832 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,069 |
| 1112-0833 |  | 1112-0834 |  |  | 25 | 32 | 36 |  | 7 |  |  |  | 0,122 |
| 1112-0835 |  | 1112-0836 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,137 |
| 1112-0837 |  | 1112-0838 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,158 |
| 1112-0839 |  | 1112-0841 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,177 |
| 1112-0842 |  | 1112-0843 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,196 |
| 1112-0844 |  | 1112-0845 |  | Св. 11 до 12 | 16 | 28 | 32 | 17 | 5 | 4 | 0,8 |  | 0,051 |
| 1112-0846 |  | 1112-0847 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,064 |
| 1112-0848 |  | 1112-0849 |  |  | 25 | 32 | 36 |  | 7 |  |  |  | 0,116 |
| 1112-0851 |  | 1112-0852 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,131 |
| 1112-0853 |  | 1112-0854 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,150 |
| 1112-0855 |  | 1112-0856 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,168 |
| 1112-0857 |  | 1112-0858 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,187 |
| 1112-0859 |  | 1112-0861 |  | Св. 12 до 13 | 16 |  |  | 19 | 5 | 4 |  |  | 0,073 |
| 1112-0862 |  | 1112-0863 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,086 |
| 1112-0864 |  | 1112-0865 |  |  | 25 | 36 | 40 |  | 7 |  |  |  | 0,150 |
| 1112-0866 |  | 1112-0867 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,177 |
| 1112-0868 |  | 1112-0869 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,193 |
| 1112-0871 |  | 1112-0872 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,216 |
| 1112-0873 |  | 1112-0874 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,239 |
| 1112-0875 |  | 1112-0876 |  | Св. 13 до 14 | 16 | 32 | 36 | 20 | 5 | 4 |  |  | 0,070 |
| 1112-0877 |  | 1112-0878 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,080 |
| 1112-0879 |  | 1112-0881 |  |  | 25 | 36 | 40 |  | 7 |  |  |  | 0,144 |
| 1112-0882 |  | 1112-0883 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,160 |
| 1112-0884 |  | 1112-0885 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,185 |
| 1112-0886 |  | 1112-0887 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,207 |
| 1112-0888 |  | 1112-0889 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,230 |
| 1112-0891 |  | 1112-0892 |  | Св. 14 до 15 | 16 |  |  | 22 | 5 | 4 |  |  | 0,087 |
| 1112-0893 |  | 1112-0894 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,107 |
| 1112-0895 |  | 1112-0896 |  |  | 25 | 40 | 45 |  | 7 |  |  |  | 0,134 |
| 1112-0897 |  | 1112-0898 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,201 |
| 1112-0899 |  | 1112-0901 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,232 |
| 1112-0902 |  | 1112-0903 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,259 |
| 1112-0904 |  | 1112-0905 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,289 |
| 1112-0906 |  | 1112-0907 |  | Св. 15 до 16 | 16 | 36 | 40 | 23 | 5 | 4 | 1,0 |  | 0,089 |
| 1112-0908 |  | 1112-0909 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,101 |
| 1112-0911 |  | 1112-0912 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,125 |
| 1112-0913 |  | 1112-0914 |  |  | 28 | 40 | 45 |  | 8 |  |  |  | 0,192 |
| 1112-0915 |  | 1112-0916 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,222 |
| 1112-0917 |  | 1112-0918 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,248 |
| 1112-0919 |  | 1112-0921 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,277 |
| 1112-0922 |  | 1112-0923 |  | Св. 16 до 17 | 16 |  |  | 25 | 5 | 4 |  |  | 0,105 |
| 1112-0924 |  | 1112-0925 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,131 |
| 1112-0926 |  | 1112-0927 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,161 |
| 1112-0928 |  | 1112-0929 |  |  | 28 | 45 | 50 |  | 8 |  |  |  | 0,252 |
| 1112-0931 |  | 1112-0932 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,291 |
| 1112-0933 |  | 1112-0934 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,335 |
| 1112-0935 |  | 1112-0936 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,363 |
| 1112-0937 |  | 1112-0938 |  | Св. 17 до 18 | 16 | 40 | 45 | 26 | 5 | 4 |  |  | 0,099 |
| 1112-0939 |  | 1112-0941 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,124 |
| 1112-0942 |  | 1112-0943 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,153 |
| 1112-0944 |  | 1112-0945 |  |  | 28 | 45 | 50 |  | 8 |  |  |  | 0,243 |
| 1112-0946 |  | 1112-0947 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,280 |
| 1112-0948 |  | 1112-0949 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,313 |
| 1112-0951 |  | 1112-0952 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,344 |
| 1112-0953 |  | 1112-0954 |  | Св. 18 до 19 | 16 |  |  | 27 | 5 | 4 |  |  | 0,149 |
| 1112-0955 |  | 1112-0956 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,171 |
| 1112-0957 |  | 1112-0958 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,211 |
| 1112-0959 |  | 1112-0961 |  |  | 28 | 50 | 55 |  | 8 |  |  |  | 0,317 |
| 1112-0962 |  | 1112-0963 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,365 |
| 1112-0964 |  | 1112-0965 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,409 |
| 1112-0966 |  | 1112-0967 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,456 |
| 1112-0968 |  | 1112-0969 |  | Св. 19 до 20 | 16 | 45 | 50 | 29 | 5 | 4 |  |  | 0,144 |
| 1112-0971 |  | 1112-0972 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,163 |
| 1112-0973 |  | 1112-0974 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,200 |
| 1112-0975 |  | 1112-0976 |  |  | 28 | 50 | 55 |  | 8 |  |  |  | 0,307 |
| 1112-0977 |  | 1112-0978 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,352 |
| 1112-0979 |  | 1112-0981 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,395 |
| 1112-0982 |  | 1112-0983 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,440 |
| 1112-0984 |  | 1112-0985 |  | Св. 20 до 21 | 16 |  |  | 31 | 5 | 4 |  |  | 0,178 |
| 1112-0986 |  | 1112-0987 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,212 |
| 1112-0988 |  | 1112-0989 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,259 |
| 1112-0991 |  | 1112-0992 |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,397 |
| 1112-0993 |  | 1112-0994 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,451 |
| 1112-0995 |  | 1112-0996 |  |  | 36 | 56 | 60 |  | 10 | 8 |  |  | 0,505 |
| 1112-0997 |  | 1112-0998 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,564 |
| 1112-0999 |  | 1112-1001 |  | Св. 21 до 22 | 16 | 50 | 55 | 32 | 5 | 4 |  |  | 0,172 |
| 1112-1002 |  | 1112-1003 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,202 |
| 1112-1004 |  | 1112-1005 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,248 |
| 1112-1006 |  | 1112-1007 |  |  | 28 | 56 | 60 |  | 8 |  |  |  | 0,385 |
| 1112-1008 |  | 1112-1009 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,437 |
| 1112-1011 |  | 1112-1012 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,489 |
| 1112-1013 |  | 1112-1014 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,546 |
| 1112-1015 |  | 1112-1016 |  | Св. 22 до 24 | 16 |  |  | 35 | 5 | 4 | 1,2 |  | 0,217 |
| 1112-1017 |  | 1112-1018 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,272 |
| 1112-1019 |  | 1112-1021 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,319 |
| 1112-1022 |  | 1112-1023 |  |  | 28 | 60 | 65 |  | 8 |  |  |  | 0,435 |
| 1112-1024 |  | 1112-1025 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,493 |
| 1112-1026 |  | 1112-1027 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,559 |
| 1112-1028 |  | 1112-1029 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,616 |
| 1112-1031 |  | 1112-1032 |  | Св. 24 до 26 | 16 |  |  | 38 | 5 | 4 |  |  | 0,228 |
| 1112-1033 |  | 1112-1034 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,289 |
| 1112-1035 |  | 1112-1036 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,355 |
| 1112-1037 |  | 1112-1038 |  |  | 28 | 63 | 67 |  | 8 |  |  | 2,5 | 0,455 |
| 1112-1039 |  | 1112-1041 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,527 |
| 1112-1042 |  | 1112-1043 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,586 |
| 1112-1044 |  | 1112-1045 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,648 |
| 1112-1046 |  | 1112-1047 |  | Св. 26 до 28 | 16 |  |  | 41 | 5 | 4 |  |  | 0,239 |
| 1112-1048 |  | 1112-1049 |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,301 |
| 1112-1051 |  | 1112-1052 |  |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,371 |
| 1112-1053 |  | 1112-1054 |  |  | 28 | 67 | 71 |  | 8 |  |  |  | 0,498 |
| 1112-1055 |  | 1112-1056 |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,574 |
| 1112-1057 |  | 1112-1058 |  |  | 36 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 0,650 |
| 1112-1059 |  | 1112-1061 |  |  | 40 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,720 |

________________

* Только для 1-го исполнения.

Примечание. Масса подсчитана для минимального рабочего размера матрицы.

Пример условного обозначения заготовки матрицы размерами  в интервале от 3 до 4 мм, 16 мм, из стали марки У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:

Матрица 1112-0751 У10А ГОСТ 16642-80

Пример записи в спецификации чертежа штампа для матрицы рабочими размерами 3,55 мм (из интервала от 3 до 4 мм) с полем допуска по Н9, 16 мм из стали марки У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:

Матрица 1112-0751-3,55 Н9 - У10А ГОСТ 16642-80

2. Допуск симметричности поверхности  относительно поверхности  для матриц с полем допуска рабочего размера :

- по Н7 - не ниже 5 степени точности;

- по Н9 - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Допуск параллельности поверхностей  относительно прямолинейных участков поверхности  - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

4. Допуск цилиндричности поверхности  на всей длине - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

5. Допуск торцевого биения поверхности  относительно поверхности  - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

6. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.

7. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а размер  и его поля допусков - на изделии.

8. Пример применения матриц с квадратным отверстием указан в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МАТРИЦ С КВАДРАТНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

________________

* Поверхности  обработать совместно.

1 - матрица; 2 - державка по ГОСТ 16652-80; 3 - подкладная плитка по ГОСТ 16669-80

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2006