ГОСТ 23165-78

Группа Г00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Термины и определения

Press moulds for industrial rubber articles. Terms and definitions

Дата введения 1979-07-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 июня 1978 г. N 1527 срок введения установлен с 01.07.79

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1985 г.

Стандарт устанавливает термины и определения основных видов и основных частей пресс-форм для резинотехнических изделий.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в нормативно-технической документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы - курсивом.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В справочном приложении 1 приведен термин "пресс-форма" и его определение.

В рекомендуемом приложении 2 содержатся правила построения наименований пресс-форм для резинотехнических изделий.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ВИДЫ ПРЕСС-ФОРМ ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ПРИЗНАКУ |
| 1. Открытая пресс-форма D. Offenpresswerkzeug Е. Flash type press mould F. Moule ouvert | Пресс-форма со свободным растеканием излишков резиновой смеси из формообразующей полости (черт.1) Черт.1 |
| 2. Полузакрытая пресс-форма D. Halbgeschlossenwerkzeug Е. Semiclosed press mould F. Moule semi-ferme | Пресс-форма с частично ограниченным растеканием излишков резиновой смеси из формообразующей полости (черт.2) Черт.2 |
| 3. Закрытая пресс-форма D. Geschlossenpresswerkzeug Е. Closed press mould F. Moule ferme | Пресс-форма с ограниченным растеканием излишков резиновой смеси из формообразующей полости (черт.3) Черт.3 |
| ВИДЫ ПРЕСС-ФОРМ ПО ЧИСЛУ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ПОЛОСТЕЙ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ |
| 4. Одноместная пресс-форма Ндп. Одногнездная пресс-форма D. Einfachpresswerkzeug Е. Single-impression press mould, single-cavity press mould F. Moule | Пресс-форма с одной формообразующей полостью |
| 5. Многоместная пресс-форма Ндп. Многогнездная пресс-форма Кассетная пресс-форма D. Mehrfachwerkzeug Е. Multiple-cavity press mould, multi-impression press mould F. Moule multiple, moule empreintes mobiles | Пресс-форма с несколькими формообразующими полостями |
| 6. Этажная пресс-форма Ндп. Галетная пресс форма Многоэтажная пресс-форма Стопочная пресс-форма D. Mehretagenpresswerkzeug Etagenpresswerkzeug Е. Layer press mould, multilayer press mould F. Moule sandwich, moule plusieurs | Пресс-форма, в которой формообразующие полости выполнены на разных вертикальных уровнях |
| 7. Кассетная пресс-форма D. Kassettenpresswerkzeug Е. Bar press mould | Пресс-форма, состоящая из нескольких кассет, в которых установлены пакеты и направляющие детали |
| ВИДЫ ПРЕСС-ФОРМ ПО МЕТОДУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ |
| 8. Компрессионная пресс-форма Ндп. Плунжерная пресс-форма D. Kolbenpressform Е. Compression press mould, plunger press mould F. Moule , moule compression | Пресс-форма, в которой давление пресса передается на резиновую смесь, загруженную в формообразующую полость |
| 9. Компрессионно-литьевая пресс-форма Ндп. Литьевая трансферная пресс-форма Плунжерно-литьевая пресс-форма D. , Transferpresswerkzeug, , E. Compression-transfer press mould, transfer press mould F. Moule compression transfert, moule transfert | Пресс-форма, в которой под давлением плунжера резиновая смесь продавливается из загрузочной камеры в формообразующую полость через литниковую систему |
| 10. Литьевая пресс-форма Ндп. Пресс-форма для литья под давлением Литьевая инжекционная пресс-форма D. Injectionspresswerkzeug, Pressform E. Casting press mould, injection press mould F. Moule injection, moule pour la | Пресс-форма, в которой резиновая смесь под давлением впрыскивается в формообразующую полость через литниковую систему |
| ВИДЫ ПРЕСС ФОРМ ПО ХАРАКТЕРУ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 11. Стационарная пресс-форма D. Dauerpressform E. Fixed press mould F. Moule permanent | Пресс-форма, у которой все делали постоянно закреплены на прессе при изготовлении изделия |
| 12. Полустационарная пресс-форма D. Halbdauerpressform E. Semiportable press mould F. Moule semi-permanent | Пресс-форма, у которой часть деталей постоянно закреплена на прессе, а часть снимается с пресса для закладки материала или заготовки и извлечения изделия |
| 13. Съемная пресс-форма D. Abnehmbare Pressform E. Portable press mould F. Moule demontable | Пресс-форма, которая снимается с пресса для закладки материала или заготовки и извлечения изделия |
| ВИДЫ ПРЕСС-ФОРМ ПО УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
| 14. Специальная пресс-форма D. Spezialpressform E. Special press mould F. Moule | Пресс-форма для изготовления только заданного изделия, собираемая из сборочных единиц и деталей, используемых только в данной пресс-форме |
| 15. Специализированная пресс-форма D. Spezialisierte Pressform E. Specialized press mould F Moule | Пресс-форма для изготовления только заданного изделия, собираемая из сборочных единиц и деталей, используемых в различных пресс-формах |
| 16. Универсальная пресс-форма D. Universalpressform E. Universal press mould F. Moule universel | Пресс-форма, переналаживаемая для изготовления различных изделий |
| ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ |
| 17. Формообразующая поверхность Ндп. Формующая поверхность D. E. Mould surface F. Plan utile du moule | Поверхность, образуемая деталями пресс-формы, которую повторяет заполняющая ее резиновая смесь |
| 18. Формообразующая деталь Ндп. Формующая деталь D. Pressformelement F. de formage | Деталь пресс-формы, участвующая в образовании формообразующей поверхности |
| 19. Формообразующая полость Ндп. Канавка Формующая полость D. Hohlform E. Groove, mould cavity | Пространство в пресс-форме, ограниченное поверхностями формообразующих деталей, форму и размеры которых приобретает изделие, где происходит его вулканизация |
| 20. Пакет D. Paket E. Set F. Paquet | Совокупность формообразующих деталей, составляющих формообразующую полость |
| 21. Матрица пресс-формы Ндп. Вкладыш Вставка Знак Нижняя плита Шашка Стаканчик D. Pressmatrize, Form E. Bottom plate, cup, matrix F. Matrice | Формообразующая деталь пресс-формы для оформления поверхности нижней части изделия |
| 22. Пуансон пресс-формы Ндп. Вкладыш Вставка Знак Стаканчик Шашка D. E. Plug, force, insert F. | Формообразующая деталь пресс-формы для оформления поверхности верхней части изделия |
| 23. Стержень пресс-формы Стержень Ндп. Знак D. Formkern Е. Rod F. Noyau | Формообразующая деталь пресс-формы для получения в изделии отверстий, углублений или выпуклостей |
| 24. Вкладыш пресс-формы Вкладыш D. Einlage F. Coussinet de matrice | Формообразующая деталь пресс-формы для оформления поверхности внутренней боковой части изделия, извлекаемая из пресс-формы вместе с ним |
| 25. Обойма пресс-формы Обойма D. Rahmen Е. Chase, retainer F. Frette de moule | Формообразующая деталь пресс-формы для оформления поверхности наружной боковой части изделия |
| 26. Кассета пресс-формы Кассета Ндп. Монтажная плита D. Aufstellungsplatte, Pressenbett Е. Bar, cassette, mounting plate F. Plateau de matrice | Плита с отверстиями для установки в них формообразующих, направляющих и фиксирующих деталей |
| 27. Направляющая колонка Ндп. Фиксатор Пилон Палец D. Fixierungsstift, Fixierstift Е. Clamp, guide pin, pin F. Goujon de guidage, fixateur | - |
| 28. Направляющая втулка Ндп. Фиксатор D. Е. Guide bushing F. Douille de guidage | - |
| 29. Блок пресс-формы D. Pressformblock F. Moule complet | Совокупность частей пресс-формы, связанных направляющими устройствами |
| 30. Загрузочная камера Ндп. Тигель Загрузочное пространство D. Aufnehmer, Е. Loading chamber, loading space F. Pot d’injection | Пространство в пресс-форме, предназначенное для размещения и сжатия определенного количества резиновой смеси, необходимого для получения одного или нескольких изделий |
| 31. Плунжер пресс-формы Ндп. Поршень D. Presskolben, Pressplunger Е. Piston, plunger, ram F. Plongeur | Деталь для продавливания резиновой смеси из загрузочной камеры в формообразующую полость |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Блок пресс-формы | 29 |
| --- | --- |
| Вкладыш пресс-формы | 24 |
| Вкладыш | 21, 22 |
| Вкладыш | 24 |
| Вставка | 21, 22 |
| Втулка направляющая | 28 |
| Деталь формообразующая | 18 |
| Деталь формующая | 18 |
| Знак | 21, 22, 23 |
| Камера загрузочная | 30 |
| Канавка | 19 |
| Кассета пресс-формы | 26 |
| Кассета | 26 |
| Колонка направляющая | 27 |
| Матрица пресс-формы | 21 |
| Обойма пресс-формы | 25 |
| Обойма | 25 |
| Пакет | 20 |
| Палец | 27 |
| Пилон | 27 |
| Плита монтажная | 26 |
| Плита нижняя | 21 |
| Плунжер пресс-формы | 31 |
| Поверхность формообразующая | 17 |
| Поверхность формующая | 17 |
| Полость формообразующая | 19 |
| Полость формующая | 19 |
| Поршень | 31 |
| Пресс-форма галетная | 6 |
| Пресс-форма для литья под давлением | 10 |
| Пресс-форма закрытая | 3 |
| Пресс-форма кассетная | 5, 7 |
| Пресс-форма компрессионная | 8 |
| Пресс-форма компрессионно-литьевая | 9 |
| Пресс-форма литьевая | 10 |
| Пресс-форма литьевая инжекционная | 10 |
| Пресс-форма литьевая трансферная | 9 |
| Пресс-форма многогнездная | 5 |
| Пресс-форма многоместная | 5 |
| Пресс-форма многоэтажная | 6 |
| Пресс-форма одногнездная | 4 |
| Пресс-форма одноместная | 4 |
| Пресс-форма открытая | 1 |
| Пресс-форма плунжерная | 8 |
| Пресс-форма плунжерно-литьевая | 9 |
| Пресс-форма полузакрытая | 2 |
| Пресс-форма полустационарная | 12 |
| Пресс-форма специализированная | 15 |
| Пресс-форма специальная | 14 |
| Пресс-форма стационарная | 11 |
| Пресс-форма стопочная | 6 |
| Пресс-форма съемная | 13 |
| Пресс-форма универсальная | 16 |
| Пресс-форма этажная | 6 |
| Пространство загрузочное | 30 |
| Пуансон пресс-формы | 22 |
| Стаканчик | 21, 22 |
| Стержень пресс-формы | 23 |
| Стержень | 23 |
| Тигель | 30 |
| Фиксатор | 27, 28 |
| Шашка | 21, 22 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Abnehmbare Pressform | 13 |
| --- | --- |
| Autnehmer | 30 |
| Aufstellungsplatte | 26 |
| Dauerpressform | 11 |
| Einfachpresswerkzeug | 4 |
| Einlage | 24 |
| Etagenpresswerkzeug | 6 |
| Fixierstift | 27 |
| Fixierungsstift | 27 |
| Form | 21 |
| Formkern | 23 |
|  | 28 |
| Geschlossenpresswerkzeug | 3 |
| Halbdauerpressform | 12 |
| Halbgeschlossenwerkzeug | 2 |
| Hohlform | 19 |
| Injectionspresswerkzeug | 10 |
| Kassettenpresswerkzeug | 7 |
| Kolbenpressform | 8 |
| Mehretagenpresswerkzeug | 6 |
| Mehrfachwerkzeug | 5 |
| Offenpresswerkzeug | 1 |
| Paket | 20 |
| Pressenbett | 26 |
|  | 22 |
| Pressform | 10 |
|  | 17 |
| Pressformblock | 29 |
| Pressformelement | 18 |
| Presskolben | 31 |
| Pressmatrize | 21 |
|  | 31 |
|  | 9 |
|  | 9 |
|  | 9 |
|  | 30 |
| Rahmen | 25 |
| Spezialisierte Pressform | 15 |
| Spezialpressform | 14 |
| Transferpresswerkzeug | 9 |
| Universalpressform | 16 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Bar | 26 |
| --- | --- |
| Bar press mould | 7 |
| Bottom plate | 21 |
| Cassette | 26 |
| Casting press mould | 10 |
| Chase | 25 |
| Clamp | 27 |
| Closed press mould | 3 |
| Compression press mould | 8 |
| Compression-transfer press mould | 9 |
| Cup | 21 |
| Fixed press mould | 11 |
| Flash type press mould | 1 |
| Force | 22 |
| Groove | 19 |
| Guide bushing | 28 |
| Guide pin | 27 |
| Injection press mould | 10 |
| Insert | 22 |
| Layer press mould | 6 |
| Loading chamber | 30 |
| Loading space | 30 |
| Matrix | 21 |
| Mould cavity | 19 |
| Mould surface | 17 |
| Mounting plate | 26 |
| Multi-impression press mould | 5 |
| Multilayer press mould | 6 |
| Multiple-cavity press mould | 5 |
| Pin | 27 |
| Piston | 31 |
| Plug | 22 |
| Plunger | 31 |
| Plunger press mould | 8 |
| Portable press mould | 13 |
| Ram | 31 |
| Retainer | 25 |
| Rod | 23 |
| Semiclosed press mould | 2 |
| Semiportable press mould | 12 |
| Set | 20 |
| Single-cavity press mould | 4 |
| Single-impression press mould | 4 |
| Special press mould | 14 |
| Specialized press mould | 15 |
| Transfer press mould | 9 |
| Universal press mould | 16 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| Coussinet de matrice | 24 |
| --- | --- |
| Douille de guidage | 28 |
| Element de formage | 18 |
| Fixateur | 27 |
| Frette de moule | 25 |
| Goujon de guidage | 27 |
| Matrice | 21 |
| Moule compression | 8 |
| Moule compression transfert | 9 |
| Moule empreintes mobiles | 5 |
| Moule injection | 10 |
| Moule plusieurs | 6 |
| Moule | 8 |
| Moule transfert | 9 |
| Moule complet | 29 |
| Moule demontable | 13 |
| Moule | 4 |
| Moule ferme | 3 |
| Moule multiple | 5 |
| Moule ouvert | 1 |
| Moule permanent | 11 |
| Moule pour la | 10 |
| Moule sandwich | 6 |
| Moule semi-ferme | 2 |
| Moule semi-permanent | 12 |
| Moule | 14 |
| Moule | 15 |
| Moule universel | 16 |
| Noyau | 23 |
| Paquet | 20 |
| Plan utile du moule | 17 |
| Plateau de matrice | 26 |
| Plongeur | 31 |
|  | 22 |
| Pot d’injection | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Пресс-форма Ндп. Форма Штамп D. Pressform Presswerkzeug Е. Press mould F. Moule | Технологическая оснастка для обработки давлением при повышенной температуре, под воздействием которых термореактивный материал (пластмасса, резина и др.) приобретает форму и размеры, соответствующие контуру частей оснастки и заданные свойства |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ

ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Наименование пресс-формы должно включать один или несколько отличительных признаков, необходимых и достаточных для того, чтобы отличить ее от других пресс-форм.

2. Наименование пресс-формы следует строить из терминов видов пресс-форм, установленных в настоящем стандарте. Каждый вид пресс-формы выделен в стандарте по одному признаку, и этот признак отражен в его термине.

3. Если в наименовании пресс-формы требуется отразить несколько признаков, то они должны располагаться в следующей последовательности: конструктивный, число формообразующих полостей, метод изготовления, характер эксплуатации и универсальность применения в направлении от термина "пресс-форма", например: "компрессионная одноместная закрытая пресс-форма".

|  |  |  |  | конструктивный признак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число формообразующих полостей |
|  |  |  |  | метод изготовления |

4. Наименование пресс-формы может быть написано как с прямым, так и с обратным порядком слов, например: "специальная съемная компрессионная многоместная открытая пресс-форма" или "пресс-форма открытая многоместная компрессионная съемная специальная". Применение наименований с прямым или обратным порядком слов регламентировано: в нормативно-технической документации - ГОСТ 1.5-68, а в конструкторской документации - ГОСТ 2.109-73. Правила перехода от написания с прямым порядком слов к написанию с обратным порядком слов - по РДМУ 97-77 "Метрологические указания по написанию наименований стандартов и технических условий".

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1986